## Slide 1
THE SMART WAREHOUSE EXECUTION SYSTEM FOR AGV COORDINATION (WES)
Lecturer: TamNT122
SEP490_G4

## Slide 2
AGV & TỰ ĐỘNG HOÁ KHO
Xe tự hành bám lưới QR
Thay thế thao tác thủ công
Bài toán mới sinh ra
AGV di chuyển theo lưới mã QR dán trên sàn kho. Mỗi mã là một điểm trên bản đồ; xe đọc mã dưới bụng để biết mình đang ở đâu.
Đẩy xe, kéo pallet, di chuyển kiện hàng giữa các khu — những việc trước đây do người làm.
Quyết định trước đây nằm trong đầu người vận hành nay phải có phần mềm ra thay: việc nào làm trước, xe nào làm, đi đường nào.
1
2
3

## Slide 3
AGV LOGISTICS
TẠI VIỆT NAM
Viettel Post
Phenikaa-X
Aubot
Tổ hợp chia chọn robot đầu tiên Việt Nam (01/2024), công suất 1,4 triệu bưu phẩm/ngày, giảm 60% chi phí nhân công. Đến 10/2024 vận hành 300 AGV tự sản xuất.
Robot AMR tải 1.000 kg vào nhà máy Samsung Thái Nguyên (04/2024), tích hợp qua chuẩn VDA5050 — cùng chuẩn đề tài này dùng.
Hơn 300 AGV đã triển khai, dòng T500 và B300. Khách hàng Sumitomo, NITORI, BEING Holdings.

## Slide 4
MỖI TẦNG
MỘT TRÁCH NHIỆM
WMS
WES
FMS
AGV
Quản lý tồn kho và đơn hàng. Biết hàng gì cần về khu vực nào, nhưng không biết khi nào và bằng xe nào. Ngoài phạm vi đề tài.
Việc nào làm trước? Xe nào làm? Trả vào đúng ô nào trong khu vực đích? Đây là hệ thống nhóm xây dựng.
Đi đường nào? Ai được vào ô trước? Định tuyến vật lý và cấp phát đường đi. Dùng openTCS, bản fork của nhóm.
Chấp hành lệnh di chuyển. Xe B300, nhận lệnh qua MQTT theo chuẩn VDA5050.

## Slide 5
AUBOT & PHẠM VI ĐỀ TÀI
Đề tài được thực hiện trên hệ thống FMS đang vận hành của Aubot — doanh nghiệp AGV Việt Nam, dòng xe B300. Số liệu trong bài lấy từ dữ liệu vận hành thật, không phải giả định.
Tầng WES: nghiệp vụ, điều phối, gán xe.
Can thiệp tầng định tuyến của FMS.
Ngoài phạm vi: WMS, phần cứng, firmware.
1
2
3

## Slide 6
Toàn bộ 44% đến từ sạc và đỗ — nhưng phần lớn là lệnh bị thu hồi có chủ đích: xe rảnh đang trên đường đi sạc thì có hàng nên bị gọi về. Con số này đo mức độ dao động của vòng đời xe rảnh, không đo lỗi. Từ ba hiện tượng đó, đề tài rút ra ba bài toán:
Lệnh sạc pin
89,5%
56,2%
44,2%
6,3%
Lệnh về chỗ đỗ
Tất cả lệnh
Lệnh chở hàng
GẦN NỬA SỐ LỆNH KHÔNG VỀ ĐÍCH
Ngày tải cao nhất: 44,2% lệnh không hoàn tất, và trung bình 309 giây mới có xe. Mọi lệnh đều đã được gán — hỏng xảy ra sau khi gán, không phải vì hệ thống không gán nổi.
1
Gán xe
Chờ lâu, và không phân biệt được đâu là bị chặn hợp lệ, đâu là điều phối chậm.
2
Định tuyến đa xe
Đông xe thì tắc; hỏng dồn vào đúng hai giờ tải cao nhất trong ngày.
3
Vòng đời xe rảnh
Điều đi rồi gọi về liên tục, sinh quãng đường không tạo ra giá trị.

## Slide 7
WES CHỌN XE, FMS CHỌN ĐƯỜNG
WES quyết định
FMS thực thi
Nói chuyện với xe
Tiếp nhận kiện hàng, sinh lệnh, quyết định việc nào làm trước, chọn ô trả cụ thể trong khu vực đích, và chọn xe nào làm việc gì.
Tính đường đi, chống va chạm, cấp phát ô đường. openTCS vốn tự chọn xe; quyền đó được lấy về WES vì chọn xe cần dữ liệu nghiệp vụ mà FMS không có.
Chuẩn mở VDA5050 trên MQTT, không khoá cứng vào một hãng. Comm adapter lo phần riêng của B300: ràng buộc lệnh, chuẩn hoá trạng thái, bù mã QR dán lệch, ba mức tốc độ.
1
2
3

## Slide 8
LUỒNG MỘT YÊU CẦU VẬN CHUYỂN
Đầu vào tối thiểu chỉ có hai thứ: vị trí hiện tại của hàng và khu vực đích. WES tách yêu cầu đó thành ba chặng — mỗi chặng kết thúc là một mốc nghiệp vụ có thật.
Đi tới điểm lấy và nâng hàng lên.
Tiến vào đầu làn trả hàng, chưa thao tác hàng.
Hạ hàng rồi lùi ra khỏi ô trả — đoạn lùi nằm trong chính chặng này.
1
2
3

## Slide 9
LUẬT NGHIỆP VỤ
CỦA KHO
Lấy hàng
Trả hàng
Sạc & đỗ
Chỉ lấy được kiện ngoài cùng. Kiện phía trong phải đợi kiện ngoài đi trước.
Lấp từ ô sâu nhất ra, để kiện sau không chắn kiện trước và xe vẫn lùi ra được.
Đủ pin vẫn chưa rời trạm — còn phải có việc cần làm. Sạc ưu tiên hơn đỗ.

## Slide 10
CÂU HỎI?
Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.
SEP490_G4
Lecturer: TamNT122